Об утверждении  Муниципальной программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Музяковский сельсовет муниципального района Краснокамский  район Республики Башкортостан

на 2019-2021  годы

В соответствии со ст. 15  ч.1 п.1 и ст. 43 ч.6 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», п.5.1. ст.26 главы 3 Градостроительного кодекса РФ, Постановлением Правительства Российской Федерации № 502 от 14.06.2013 г.  п.8 «О разработке и утверждении  программ комплексного развития коммунальной инфраструктуры», Администрация сельского поселения Музяковский сельсовет муниципального района Краснокамский район Республики Башкортостан

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую Муниципальную программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Музяковский сельсовет  муниципального района Краснокамский район Республики Башкортостан на 2019-2021 годы (далее Программа).

2. Установить, что в ходе реализации Программы мероприятия и объемы их финансирования подлежат ежегодной корректировке с учетом возможностей средств бюджета.

3. Обнародовать настоящее постановление на официальном сайте Администрации сельского поселения Музяковский сельсовет муниципального района Краснокамский район Республики Башкортостан.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения

Музяковский сельсовет

муниципального района

Краснокамский район

Республики Башкортостан                                           В.К. Никишев

Приложение

к постановлению главы

сельского поселения

Музяковский сельсовет

муниципального района

Краснокамский район

Республики Башкортостан

№32 от 01.04.2019 г.

Муниципальная программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения

Музяковский сельсовет муниципального района

Краснокамский район Республики Башкортостан

на 2019-2021 годы

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование программы | Муниципальная Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры СП Музяковский сельсовет муниципального района Краснокамский район Республики Башкортостан на 2019-2021 годы (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | Федеральный закон от 30 декабря 2004 г. №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»; Градостроительный кодекс Российской Федерации; Федеральный закон "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 6 мая 2011 г. «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований» |
| Заказчик программы | Администрация сельского поселения Музяковский сельсовет муниципального района Краснокамский район Республики Башкортостан |
| Основные разработчики программы | Администрация сельского поселения Музяковский сельсовет муниципального района Краснокамский район Республики Башкортостан |
| Цели и задачи Программы | Основными целями Программы является обеспечение безопасности и благоприятных условий для жизнедеятельности человека, модернизация коммунальной инфраструктуры, повышение качества и надежности предоставления населению коммунальных услуг, обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунального комплекса сельского поселения Музяковский сельсовет. Для достижения этих целей необходимо решить следующие основные задачи: привлечь инвестиции из различных источников финансирования для развития систем коммунальной инфраструктуры, модернизировать и реконструировать коммунальные сети, заменить устаревшее и изношенное оборудование, обеспечить возможность подключения к системам коммунальной инфраструктуры вновь создаваемых объектов недвижимости |
| Важнейшие целевые индикаторы и показатели | Снижение потерь при поставке ресурсов потребителям; снижение аварий на сетях; улучшение экологической обстановки в сельском поселении |
| Сроки реализации программы | 2019 - 2021 годы |
| Объемы и источники финансирования программы | Реализация мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджета РФ, бюджета РБ, бюджета МР, бюджета СП. Прогнозируемый объем финансирования Программы составляет __________ тыс. рублей, в том числе по годам: 2019 год – ______ тыс. рублей; 2020 год – ______ тыс. рублей; 2021 год –______тыс. рублей; Объем средств республиканского бюджета, направляемых на софинансирование программных мероприятий, устанавливается после подписания соответствующих соглашений. Объем средств федерального бюджета определяется в ходе реализации Программы |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | В результате реализации программы будут обеспечены повышение эффективности, качества жилищно-коммунального обслуживания, надежность работы инженерных систем жизнеобеспечения, комфортность и безопасность условий проживания граждан, снижение потерь и себестоимость, экономия энергоресурсов, рост рентабельности системы коммунального комплекса. |

# ХАРАКТЕРИСТИКА СОСТОЯНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ

Комплексное   развитие коммунальной  инфраструктуры   сельского поселения предназначено   для     создания   необходимых   санитарно-гигиенических   условий    и  высокого   уровня  комфорта   жителям   сельского поселения. Инженерные  сети сельского поселения  обслуживают жилищный  фонд, учреждения  социального  значения, культурно-бытовые предприятия, и  организации   всех  видов деятельности.  Все  это представляет  собой  комплексную  систему,  состоящую  из  инженерных коммуникаций,   сооружений  и  специальных  устройств.

Инженерное  обеспечение сельского поселения  состоит из   систем  водоснабжения, электро- и газоснабжения.

Программа включает комплекс мероприятий, обеспечивающих улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания, повышение надежности функционирования жилищно-коммунальных систем жизнеобеспечения населения, а также привлечение инвестиций в жилищно-коммунальный комплекс.

В настоящее время основную часть жилищно-коммунальных услуг населению муниципального района оказывают ООО «Коммунальник», Газсервис, ООО «Камводсервис», ЭСКБ.

## 1.1 Водоснабжение.

Источниками водоснабжения сельского поселения Музяковский сельсовет являются артезианская скважина д. Илистанбетово и артезианская скважина с. Музяк.

В с. Музяк организована централизованная система хозяйственно-питьевого водоснабжения из подземного источника -  артезианская скважина глубина 63 м., водонапорная башня (емкость 25м3).

Вода по водопроводу общей протяженностью 2630 м подается к зданиям котельной, школы и детского сада, а так же к водоразборным колонкам, расположенным вдоль улиц Центральная и Школьная. Водовод находится на обслуживании ООО «Камводсервис».

В д. Илистанбетово организована централизованная система хозяйственно-питьевого водоснабжения из подземного источника – артезианская скважина глубина 63 м., водонапорная башня (емкость 25 м3) (глубиной насос).

Вода по водопроводу общей протяженностью 990 м к водоразборным колонкам расположенных вдоль улиц Центральная и Дорожная. Водовод находится на обслуживании ООО «Камводсервис».

В сельском поселении имеются водопроводные сети протяженностью 3,62 км, которые требуют реконструкции, замены основного технологического оборудования.

Обеспечен необходимый уровень качества водоснабжения, и соответствует СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

В сельском поселении централизованное водоснабжение осуществляется в 2 населенных пунктах. Жители остальных населенных пунктов сельского поселения осуществляют забор воды для хозяйственно-питьевых целей из колодцев. Часть населения использует индивидуальные скважины. Это создает определенные трудности в обеспечении жителей водой и ухудшает их бытовые условия.

Основная причина возникновения проблем в сфере водоснабжения:

- износ технологического оборудования и подводящих сетей.

- отсутствие централизованного водоснабжения питьевой водой жителей д. Воробьево, д. Зубовка, д. Ишметово, д. Калтаево, д. Карякино.

- отсутствие приборов учета у потребителей.

## 1.2. Водоотведение.

Канализационные очистные сооружения на территории сельского поселения Музяковский сельсовет отсутствуют. Сливных станций нет.

На территории сельского поселения Музяковский сельсовет не имеют централизованной системы водоотведения хозяйственно-бытовых стоков, применяются выгребные ямы.

Жилая застройка, общественные здания и здания коммунального назначения сельского поселения Музяковский сельсовет оборудованы надворными уборными или накопительными ёмкостями с последующим вывозом сточных вод в места, указанные органами санитарно-эпидемиологического надзора.

В сельском поселении Музяковский сельсовет ливнево-дождевая канализация и дренажные системы организованы частично. Полноценная система ливневой канализации в целом по сельскому поселению отсутствует, на территории не охваченной ливнево-дождевой канализацией и дренажной системой, а также в других населенных пунктах имеются отдельные дренажные канавы, часто не связанные между собой, с выходом в водные объекты или на рельеф (без очистки).

Коммерческие приборы учета сточных вод в сельском поселении отсутствуют. В настоящее время коммерческий учет принимаемых сточных вод осуществляется в соответствии с действующим законодательством, и количество принятых сточных вод принимается равным количеству потребленной воды.

## 1.3. Теплоснабжение.

Население занято в различных видах трудовой деятельности – это сельское хозяйство, торговля, обслуживание, здравоохранение, преподавательская деятельность и т.д.

Общая площадь отапливаемого жилищного фонда (жилых помещений) сельского поселения составляет 27200 кв.м., учреждений бюджетной сферы – 4518 кв.м.

Теплоснабжение жилой и общественной застройки на территории сельского поселения осуществляется автономно. Индивидуальная жилая застройка и большая часть мелких общественных и коммунально-бытовых потребителей оборудованы печами на твердом топливе и котлами на природном газе. Централизованное теплоснабжение организовано только в с. Музяк.

Таблица-1

| № п/п | Наименование котельной | Марка установленных котлов | Количество котлов | Год установки | Топливо | Установленная мощность | Подключенная нагрузка всего/ с. Музяк |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная с. Музяк | ИК-1 котел ООО «ТЕГМО» г.Октябрьск | 4 | 2002 | Природный газ | 400 | 202 |

## 1.4. Электроснабжение.

Система электроснабжения Музяковского сельсовета Краснокамского района Республики Башкортостан представляет собой совокупность электрических сетей всех применяемых напряжений. Она включает электроснабжающие сети (линии напряжением 110 кВ), понижающие подстанции, распределительные сети (линии напряжением 6-10 кВ и 0,4 кВ) и трансформаторные подстанции (6-10/0,4 кВ).

Прохождение ВЛ по населенной местности выполнено в соответствии с требованиями строительных норм и правил.

Электроснабжение жилого района осуществляется по высоковольтным воздушным  линиям.

По степени обеспечения надежности электроснабжения электропотребители основных объектов Музяковского сельсовета относятся к потребителям второй, третьей и частично к первой категориям.

## 1.5. Газоснабжение.

Источниками газоснабжения населенных пунктов являются газораспределительные станции (ГРС) в с. Музяк, д. Ишметово, д. Илистанбетово, д. Воробьево, д. Калтаево. Система газоснабжения трехступенчатая с подачей газа высокого, среднего и низкого давления.

Количество газифицированных домов:

- в с. Музяк - 101 кв.

- в д. Ишметово -  11 кв.

- в д. Илистанбетово - 46 кв.

- в д. Воробьево - 43 кв.

- в д. Калтаево – 29 кв.

1.6.  Размещение и утилизация твердых бытовых отходов (далее ТБО)

Отходы производства и потребления, образующиеся в результате хозяйственной деятельности человека, занимают одно из ведущих мест в загрязнении окружающей среды природной среды. Недостаточно высокий технологический уровень развития производственной базы основных отраслей промышленности, стремление предприятий к экономии собственных средств, приводит к образованию и складированию большого количества отходов. Образовавшиеся отходы производства и потребления, как правило, собираются на специализированных  площадках, и транспортируются на полигоны, свалки твердых бытовых отходов (ТБО) или, в худшем случае, размещаются на не отведенной для этой цели.

Отсутствие в северо-западном регионе Республики Башкортостан достаточного числа предприятий, осуществляющих переработку, обезвреживание и утилизацию отходов, а также специализированных полигонов по обезвреживанию и захоронению отходов, где производится сортировка отходов, значительно усугубляет экологическую обстановку в области обращения с отходами производства и потребления.

На территории поселения нет собственного полигона по захоронению бытовых отходов и приравненных к ним отходов.

С территории сельского поселения Музяковский сельсовет организован централизованный  вывоз мусора на полигон ТБО ГУП «Табигат», заключен договор с ООО «Дюртюлимелиоводстрой».

# II. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ

2.1. Водоснабжение. Проектные решения.

В настоящее время в Музяковском сельсовете имеется частичное водоснабжение. Показатели качества питьевой воды не известны. Поэтому для организации централизованного водоснабжения необходимо произвести гидрогеологические изыскания для поиска запасов питьевой воды.

Схемой водоснабжения и генеральным планом развития сельского поселения не предусмотрен вывод из эксплуатации действующих объектов водоснабжения.

Проектом генерального плана предусматривается застройка жилого массива:

- малоэтажная индивидуальная с участками и домами, оборудованными внутренним водопроводом  с местными водонагревателями;

- строительство общественных и коммунальных зданий оборудованных внутренним водопроводом.

Сети проектируемого водопровода приняты из полиэтиленовых напорных труб ПЭ100 SDR17 питьевых по ГОСТ 18599-2001.  Необходимость замены существующих сетей водопровода должна определяться гидравлическим расчетом (при  несоответствии расчетным показателям диаметра существ. сети) и справкой о техническом состоянии  сетей - на последующих стадиях проектирования.

Количество воды на нужды промышленности, обеспечивающей население продуктами, и неучтенные расходы принимается дополнительно в размере 10% суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды населенного пункта.

Опыт эксплуатации подтверждает значительный износ водопроводных сетей, что может привести к нарушению инженерной инфраструктуры. При замене указанных сетей необходимо предусмотреть их реконструкцию, путем увеличения диаметра, для исключения сложившегося дефицита пропускной мощности СП Музяковский сельсовет МР Краснокамский район.

Водопотребление сельского поселения Музяковский сельсовет на расчетный период составляет 200,25 куб.м./сутки.

Определение эффекта от реализации мероприятий.

Реализация мероприятий Программы реконструкции, модернизации и строительства систем водоснабжения, прогнозирует повышение надежности функционирования указанных систем, улучшение обеспечения объектов сельского поселения Музяковский сельсовет услугами водоснабжения.

2.2.Водоотведение. Проектные решения.

Схема канализования территории в границах генерального плана решена с учетом сложного рельефа местности и гидрогеологических условий площадки строительства.

Проектом предусматривается централизованное канализование с.Музяк и объектов рекреации.

Стоки по напорным коллекторам направляются на существующие  БОС с Николо Березовка.

Производительность проектируемых канализационных насосных станций, тип оборудования, серии типовых проектов, диаметры перемычек и расчетная схема водоотведения определяются на последующих стадиях проектирования.

Сети самотечной и напорной канализации приняты к прокладке из двухслойных гофрированных полипропиленовых труб «Wavin X–Stream». Диаметры трубопроводов рассчитываются на последующих этапах проектирования.

Трубопроводы напорной канализации прокладываются в две нитки.

Согласно СНиП 2.04.03-85* расход сточных вод в населенных пунктах принимается по нормам водопотребления.

В д.Воробьево, Илистанбетово, Ишметово, Калтаево, Карякино Музяковского сельсовета предусматривается устройство системы септиков.

Предлагаемые системы септиков  работают по принципу отстойника, в котором происходит осаждение взвешенных частиц и их микробиологическая анаэробная переработка. В системах, укомплектованных фильтрационным колодцем, предусмотрена аэробная микробиологическая переработка мелкодисперсных органических частиц и отведение осветлённых сточных вод в фильтрующий слой, а затем в почву. Каждая система состоит из последовательно соединённых септиков, что обеспечивает ступенчатую очистку сточных вод от взвеси.

Вначале сточные воды попадают в септики-отстойники, в которых осаждается, накапливается и перерабатывается взвесь. После очистки от взвеси воды сбрасываются в естественные углубления (канавы и т.п.) или распределяются в почву через фильтрующую отсыпку фильтрационного колодца с перфорацией. Количество септиков-отстойников должно быть не менее двух-трёх. В противном случае осветлённые воды, попадающие в фильтрационный колодец либо в естественные углубления по отводящей трубе, будут содержать недопустимо большое количество органической взвеси, которая обладает неприятным запахом и может привести к загрязнению фильтрующего элемента и окружающей среды

2.3. Теплоснабжение. Проектные предложения.

В настоящее время теплоснабжение сельского поселения Музяковский сельсовет МР Краснокамский район Республики Башкортостан осуществляется от небольших котельных различной мощности, работающих на природном газе.

Отдельно стоящие общественные и промышленные здания отапливаются от небольших индивидуальных котельных, в которых установлены котлы различных марок.

Отопление индивидуальной застройки в основном газовое от индивидуальных источников тепла (АОГВ), частично – печное.

Основными потребителями являются жилая застройка, общественные здания, объекты здравоохранения, культуры и промпредприятия.

Проектные решения.

Расходы тепла на отопление секционной и усадебной застройки определены в соответствии с СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» по укрупненным показателям, исходя величины общей площади. Расходы тепла на отопление и вентиляцию общественных зданий, определены как доля 25% от расходов тепла на  секционную застройку. Расходы тепла на горячее водоснабжение учтены по удельному среднему расходу тепла на эти нужды с применением коэффициента 2,4 для перехода на максимальный расход.

Теплоснабжение отдельно стоящих общественных зданий на новых территориях проектом предусматривается от автономных теплоисточников, в качестве которых могут быть предложены сертифицированные модульные котельные в двухконтурном исполнении, работающих на природном газе низкого давления.

2.4.Электроснабжение. Проектные решения.

Электроснабжение проектируемой территории будет осуществляться от существующих подстанций сельсовета.

Для электроснабжения данной территории проектом предусматривается:

1. Строительство новых трансформаторных подстанций:

| ТП1 | 40 кВА |
| --- | --- |
| ТП2 | 40 кВА |
| ТП3 | 60 кВА |
| ТП4 | 60 кВА |
| ТП5 | 40 кВА |
| ТП6 | 40 кВА |
| ТП7 | 60 кВА |
| ТП8 | 60 кВА |
| ТП9 | 40 кВА |
| ТП10 | 40 кВА |

Количество проектируемых подстанций и мощности установленных на них трансформаторов определены, исходя из величин и территориального размещения электрических нагрузок и вариантных проработок.

2. Подключение проектируемых трансформаторных подстанций будет осуществляться по высоковольтным ВЛ-6(10) кВ.

3. Подключение проектируемых трансформаторных подстанций будет происходить к существующей сети 6-10 кВ.

4. Проектом предлагается вынос существующей ТП с территории школы в с. Музяк; вынос существующей ВЛ 6(10) кВ, проходящей через жилую территорию в южной части села, по основным улицам.

5. Проектом предлагается вынос существующей ВЛ 6(10) кВ в д. Калтаево, проходящей через жилую территорию в южной части деревни, по основным улицам.

6. Проектом предлагается вынос существующей ВЛ 6(10) кВ в д. Карякино, проходящей через жилую территорию в южной части деревни, по основным улицам.

Электрические нагрузки определены в соответствии с «Руководящими материалами по проектированию электроснабжения сельского хозяйства» института «Сельэнергопроект», РД 34.20.185-94 «Инструкцией по проектированию городских электрических сетей» и дополнением к разделу 2 «Расчетные электрические нагрузки» с изменениями и дополнениями от 1.08.1999 г. Инструкции по проектированию городских электрический сетей РД 34.20.185-94 и СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий».

Электрическая нагрузка с разбивкой по объектам приведена в таблице:

| 1-я очередь строительства* | Расчетный срок* |
| --- | --- |
| № | Наименование объекта | Нагрузка, кВт. Приращение | Нагрузка, кВт. Всего | Нагрузка, кВт Сохранено | Нагрузка, кВт. Приращение | Нагрузка, кВт. Всего |
| 1 | Музяковский сельсовет | 154,7918 | 728,6316 | 728,6316 | 172,0786 | 900,7102 |

*Без учета промышленных предприятий

Электрическая нагрузка объектов рекреации приведена в таблице:

| № | Наименование | 1 очередь, кВт | Расчетный срок, кВт |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Рекреационная зона «Загородная» | 1047,6 | 2487,6 |
|  | санаторий-профилакторий |  |  |
|  | туристические базы |  |  |
|  | дома отдыха, база отдыха |  |  |
|  | кемпинги |  |  |
|  | детские лагеря |  |  |
|  | турбазы выходного дня |  |  |

2.5. Размещение и утилизация ТБО

Для сельских поселения Краснокамского района, в том числе и для сельского поселения Музяковский сельсовет ближайшим узловым полигоном, ближайшей мусоросортировочной станцией будет Нефтекамский узловой полигон с мусоросортировочной станцией.

Полигон ТБО, расположенный в 14 км. от г. Нефтекамска, в полной мере соответствует современным природоохранным требованиям и представляет собой сложное инженерное сооружение.

# III. УПРАВЛЕНИЕ  РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММОЙ

Администрация сельского поселения Музяковский сельсовет муниципального района Краснокамский район Республики Башкортостан обеспечивает координацию, согласование и контроль над действиями всех организаций, участвующих в реализации программных мероприятий.

Организация управления Программой включает в себя совокупность следующих элементов:

- определение конкретных объемов работ по мероприятиям Программы и включение их в инвестиционные программы соответствующих организаций коммунального комплекса на соответствующий год, которые разрабатываются в установленном порядке в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

- планирование исполнения конкретных объемов работ;

- выполнение работ;

- отчетность по исполнению мероприятий.

Программа может при необходимости корректироваться.

## IV. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

## В результате реализации данной Программы ожидается достичь:

Технологические результаты:

- обеспечение устойчивости систем коммунальной инфраструктуры.

- создание надежной коммунальной инфраструктуры сельского поселения Музяковский сельсовет муниципального района Краснокамский                        район Республики Башкортостан, имеющей необходимые резервы для перспективного развития; внедрение энергосберегающих технологий.

Социальные результаты:

- рациональное использование природных ресурсов;

- повышение надежности и качества предоставления услуг в сфере водоснабжения,  водоотведения и электроснабжения.

Экономические результаты:

- плановое развитие систем коммунальной инфраструктуры.

# ПЕРЕЧЕНЬ

# мероприятий программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

(разработанный согласно схемам водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения)

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Источник финансирования | Прогнозируемый объем финансирования, тыс.руб | Ожидаемые результаты реализации мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | в том числе по годам |  |
|  |  |  |  |  | 2019-2021 | 2022-2024 | 2025-2029 |  |
| Система водоснабжения |
| 1 | Строительство (реконструкция) и проектирование водопровода | 2016-2028 | Бюджет РБ | 12 500 | - | 12 500 | - | Обеспечение надежного водоснабжения |
| 2 | Установка приборов учета | 2016-2028 | Бюджет РБ | 500 | 500 | - | - | Реальный учет поднятой и реализованной воды |
| 3 | Оборудование скважины фильтрами очистки воды | 2016-2028 | Бюджет РБ | 500 | 500 | 500 | 500 | Обеспечение качественного водоснабжения |
| 4 | Разработка проектно-сметной документации и строительство артезианской скважины и сетей водоснабжения | 2016-2028 | Бюджет РБ | 10 000 | - | - | 10 000 | Обеспечение надежного водоснабжения объектов перспективного строительства |
|  | Итого | 24 500 | 1 000 | 13 000 | 10 500 |  |
| Система водоотведения |
|  |  |  |  |  | 2019-2021 | 2022-2024 | 2025-2029 |  |  |
| 1 | Строительство канализационных сетей | 2019-2029 | Бюджет РБ | 10 000 | - | 10 000 | - |  | Повышение надежности и снижение количества отказов в системе |
| 2 | Производство работ по проектированию и строительству КОС с. Музяк, д. Илистанбетово | 2019-2021 | Бюджет РБ | 10200 | 10200 | - | - | Снижение вредного воздействия стоков на грунтовые воды. Охват большего числа потребителей услугами водоотведения. |
| 3 | Приборы учета принимаемых стоков | 2019-2029 | Бюджет РБ | 500 | - | 500 | - | Реальный учет принятых стоков. Диспетчеризация и автоматизация работы очистных сооружений |
| 4 | Строительство индивидуальных локальных очистных сооружений | 2019-2029 | Бюджет РБ | 5 000 | - | - | 5 000 | Снижение вредного воздействия на окружающую среду |
|  | Итого | 62 587,32 | 27735,36 | 10 835,73 | 10 830,59 10 830,59 2 355,06 |  |
| Система теплоснабжения |
|  |  | тыс.руб. | 2019-2021 | 2022-2024 | 2025-2029 |  |
| 1 | Газификация сельского поселения | 2019-2029 | Бюджет РБ | 5 000 | - | 5 000 тыс. руб. | - | Сокращение потерь тепловой энергии, устранение утечек и аварий |
| 2 | Строительство СДК в с. Музяк с блочно-модульной котельной | 2019-2029 | Бюджет РБ | 12520 | - | 12520 |  | Снижение накладных расходов на выработку тепловой энергии, повышение качества и надежности теплоснабжения |
| 3 | Установка приборов учета | 2019-2029 | Бюджет РБ | 500 | - | 500 | - | Снижение расходов на закупку топлива |
|  | Итого: |  |  | 18020 | - | 18020 | - |  |